## Slide 1: 计算机网络
授课老师：罗 熹

## Slide 2: 第二章 计算机网络体系结构
网络体系结构及协议
开放系统互联参考模型
TCP/IP参考模型

## Slide 3: 2.1 网络体系结构及协议
计算机网络信息传输的基本要求
实时、准确、安全、能被正确识别
计算机网络通信的焦点问题
  寻址
  差错控制
  流量控制
  分段及装配
  路由选择
  编码转换
  信息表达
  同步问题
  数据安全

## Slide 4: 2.1 网络体系结构及协议
计算机网络体系结构(architecture)
是对计算机网络及其部件所完成功能的较精确定义，从功能角度描述网络的结构，是层次和协议的集合。
制定计算机网络体系结构/互连标准的目的
  能支持异种计算机之间的通信
  能支持多种通信媒体
  能支持多种业务处理
  能支持高级人机接口
  具有良好的可扩充能力

## Slide 5: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
为什么采用分层结构
  降低网络设计的复杂性
    层与层相互独立
    在结构上进行分割
    易于实现和维护
  屏蔽网络通信的具体细节
    使用户仅仅面向应用服务
    灵活性好
  能促进标准化工作

## Slide 6: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
层次结构的含义
  第N层实体只能使用(N－1)层提供的服务来实现自身功能
  第N层向(N＋1)层提供服务，此服务不仅包括N层本身所实现的功能，还包括由下层服务提供的功能总和
  最低层只提供服务，是提供服务的基础；最高层只是用户，是使用服务的最高层；中间各层既是下一层的用户，又是上一层的服务提供者
  仅在相邻层间有接口，且下层所提供服务的具体实现细节对上层完全屏蔽

## Slide 7: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
网络体系结构层次划分原则
  结构清晰，功能明确
  各层具有相对的独立性，层间交互的信息最少
  各层只能引用其下层提供的服务（单向调用）
  在使用下层服务的基础上，各层可以完成特定的通信功能（增值服务）
基于分层原则的网络体系结构的特点
  互连的系统必须具有相同的层次结构
  只有相同层次的对等实体间才能进行有意义的通信，并且只能借助于其下层的服务来实现

## Slide 8: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念

## Slide 9: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
网络层次结构举例
计算机 1 向计算机 2 通过网络发送文件
为了简化整个工作过程，借鉴分层思想，将其划分成三个子模块：
  文件发送模块
  通信服务模块
  网络接入模块

## Slide 10: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
只看这两个文件传送模块
好像文件及文件传送命令
是按照水平方向的虚线传送的
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
网络层次结构举例
文件传送模块负责做与传输文件本身相关的工作
例如：确定文件接收者，协调好一致的文件格式等

## Slide 11: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
只看这两个通信服务模块
好像可直接把文件
可靠地传送到对方
把文件交给下层模块
进行发送
把收到的文件交给
上层模块
通信服务模块
通信服务模块
网络层次结构举例
通信服务模块负责做与通信细节有关的工作
例如：将文件分组，附加控制相关信息等

## Slide 12: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
文件传送模块
计算机 1
计算机 2
文件传送模块
通信服务模块
通信服务模块
网络接入模块
网络接入模块
通信网络
网络
接口
网络
接口
网络接入模块负责做与网络接口细节有关的工作
例如：规定传输的帧格式，帧的最大长度等
网络层次结构举例

## Slide 13: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
层次结构方法要解决的问题：
  网络应该具有哪些层次？每一层的功能是什么？（分层与功能）
  各层之间的关系是怎样的？它们如何进行交互？（服务与接口）
  通信双方的数据传输要哪些规则？（协议）

## Slide 14: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
网络协议
是指计算机网络中的一系列通信规则，即通信双方如何进行通信的一种约定。
网络通信协议的三个要素
  语法（syntax）
  规定通信双方数据报文与控制信息的格式
  语义（semantics）
  规定通信数据格式中每一个字段的内容
  时序规则/同步（timing）
  指出通信双方信息交互的顺序，如：建立链接，数据传输，数据重传，拆链等

## Slide 15: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
协议举例
定义简单的文件传输协议
  建立链接 请求/确认 格式
  发送文件请求/确认 格式
  发送数据包 格式
  拆除链接 请求/确认 格式
Conn | 发送主机方地址 | 接收方主机地址 | 状态
Send | 发送文件名 | 文件大小 | 文件类型 | …… | 状态
Rec | 数据包长度 | 数据包序号 | 数据包本身内容
Disc | 发送主机方地址 | 接收方主机地址 | 状态

## Slide 16: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
阶段 | 发送方（主机A） | 接收方（主机B）
建立链接阶段 | 向B发送建链请求 | 同意建链请求，向A确认
数据 传输 阶段 | 收到建链确认后， 向B发送文件传输请求 | 同意A的文件传输请求， 向A确认
 | 收到文件传输确认后，开始文件传输，向B发送第1个数据包 | 接收第1个数据包
 | 继续发送。。。。 | 继续接收。。。。
 | 发送最后一个数据包 | 接收最后一个数据包
拆除链接 阶段 | 文件发送完毕，向B发送拆链请求 | 同意拆链，向A确认
 | 收到拆链确认后， 表示本次文件传输结束 | 结束本次通信
双方数据通信过程

## Slide 17: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
协议举例
占据两个山顶的蓝军与驻扎在这山谷的白军作战。力量对比是：一个山顶上的蓝军打不过白军，但两个山顶的蓝军协同作战就可战胜白军。一个山顶上的蓝军拟于次日正午向白军发起攻击。于是派信使给另一山顶上的友军传送消息，但信使有可能被俘虏而丢失信件（即两支蓝军使用的是一种不可靠的通信方法）。试问能否设计一种协议，使得蓝军能实现协同作战因而一定(即100 %)取得胜利？

## Slide 18
明日正午进攻，如何？
同意
收到“同意”
收到：收到“同意”
…
…
…
…
…
…
这样的协议无法实现！

## Slide 19: 2.1.2 体系结构及网络协议的概念
结论
  没有一种协议能够蓝军能 100% 获胜。

## Slide 20: 2.1.3 接口和服务
接口
是上下相邻层实体之间交换数据的地方，又被称为服务访问点：SAP (service access point)。它定义了下层实体可以向上层提供的操作和服务内容。
  实体(entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
服务
  协议是“水平”的
  服务是“垂直”的

## Slide 21: 2.1.3 接口和服务
协 议
交换原语
交换原语
服 务 用 户
提 供 服 务
服务提供者
第 n 层
第 n + 1 层
服 务 用 户
提 供 服 务
服务提供者
SAP
SAP
协 议

## Slide 22: 2.1.3 接口和服务
数据单元
上下层实体之间交换的数据传输单位
  协议数据单元PDU
  不同系统对等层实体间根据协议所交换的数据单位
  接口数据单元IDU
  同一系统的相邻两层实体所交换的数据单位
  服务数据单元SDU
  一个服务所要传送的逻辑数据单位

## Slide 23: 2.1.3 接口和服务
在接口处上下层之间的关系
ICI
PDU
IDU
ICI
SDU
PDU
head
N+1层
N层
接口
SAP：服务访问点
IDU：接口数据单元
SDU：服务数据单元
PDU：协议数据单元
ICI： 接口控制信息
N层实体之间用
第N层协议交换
N-PDU
SAP
PCI

## Slide 24: 2.1.3 接口和服务
服务在形式上是由一组原语（primitive）或操作来描述的
原语(primitive) | 含 义
请求(request) | 一个实体希望得到完成某些操作的服务
指示(indication) | 通知一个实体有某个事件发生
响应(response) | 一个实体希望响应一个事件
证实(confirm) | 返回对先前请求的响应

## Slide 25: 2.1.3 接口和服务
服务原语举例:一个简单的面向连接服务的例子
它使用了下述8个服务原语：
  连接请求:服务用户请求建立一个连接
  连接指示:服务提供者向被呼叫方示意有人请求建立连接
  连接响应:被呼叫方用来表示接受建立连接的请求
  连接确认:服务提供者通知呼叫方建立连接的请求已被接受
  数据请求:请求服务提供者把数据传至对方
  数据指示:表示数据的到达
  断连请求:请求释放连接
  断连指示:将释放连接请求通知对等端

## Slide 26: 2.1.3 接口和服务
服务原语举例:打电话邀请姑姑来喝茶
  1. 拨姑姑家的电话号码——连接请求
  2. 她家的电话铃响了——连接指示
  3. 她拿起电话——连接响应
  4. 你听到响铃停止——连接确认
  5. 你邀请她来喝茶——数据请求
  6. 她听到了你的邀请——数据指示
  7. 她说她很高兴来——数据请求
  8. 你听到她接受邀请——数据指示
  9. 你挂断电话——断连请求
  10. 她听到了，也挂断电话——断连指示

## Slide 27: 2.1.3 接口和服务
你
姑姑

## Slide 28: 2.1.4网络通信协议的制定
制定网络通信协议和标准的主要组织
  IEEE —电气和电子工程师协会
  ISO—国际标准化组织
  ITU—国际电信联盟，前身是国际电报电话咨询委员会（CCITT）
  其他—国际电子技术委员会 IEC、电子工业协会EIA、国际商用机器公司IBM

## Slide 29: 2.2 开放系统互联参考模型
1983年国际标准化组织ISO提出了开放系统互联参考模型OSI/RM(open system interconnection reference model)
所谓“开放”：只要遵循 OSI 标准，一个系统就可以和位于世界上任何地方的、也遵循这同一标准的其他任何系统进行通信

## Slide 30: 2.2 开放系统互联参考模型
ISO/OSI的引入
  为了解决不同类型网络技术的兼容性和互操作性。
ISO/OSI 解决什么问题
  信息在网络中的传输过程：如何从一个应用程序到达另一计算机的另一个应用程序。
  OSI 参考模型是网络设计的蓝图，并非指一个现实的网络。

## Slide 31: 2.2 开放系统互联参考模型
OSI 参考模型基本思想
  各节点有相同的层次
  虚通信：不同节点的同等层具有相同的功能，按照协议实现通信
  同一节点的相邻层之间通过接口通信。
  下层为上层服务。

## Slide 32: 2.2.1 OSI/RM结构

## Slide 33: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
物理层（physical layer）
  物理层功能 通过规定物理设备和物理媒体之间的接口技术，实现物理设备之间的比特流透明传输
  物理层服务 建立、维持和释放物理连接，并涉及数据传输模式、采用何种信号、信号编码等
  设计物理层主要涉及领域
  机械、电气、物理传输介质
  物理层的基本协议
  EIA的RS-232C、RS-499和CCITT的X.21等

## Slide 34: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
数据链路层（data link layer）
  基于物理层的问题
  1. 物理连接是有差错和不可靠的
  2. 物理设备之间可能存在传输速度不匹配的问题
  数据链路层功能
  1. 提供数据链路
  2. 提供流量控制
  3. 提供差错控制

## Slide 35: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
数据链路层（data link layer）
  数据链路层服务
  1. 标识和维护数据链路
  2. 传输数据链路层数据单元，定义数据帧格式
  3. 提供流量控制，解决速度不匹配的问题
  4. 提供差错处理，将不可靠的物理连接为可靠的数据链路
  数据链路层协议
  1. 802.3、802.4、802.5 2. 二进制同步控制协议（BSC） 3. 高级数据链路控制协议（HDLC）
  4. 多链路协议（MLP）

## Slide 36: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
网络层（network layer）
  基于数据链路层的问题
  1. 数据链路层仅支持相邻节点的数据链路
  2. 数据链路层无法提供拥塞控制
  网络层功能
  1. 路由选择
  2. 拥塞控制
  3. 实现异种网络的互联
  网络层服务
  1. 提供编址和路由技术
  2. 提供拥塞控制算法，进行拥塞控制
  3. 提供数据分组和分组的排序及重新组装功能
  网络层协议：X.25协议——分组交换网

## Slide 37: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
传输层（transport layer）
  基于网络层的问题
  由于网络的性能不同，用户的要求不同，网络的性能和用户的要求之间存在差异
  传输层功能和服务
  1. 屏蔽网络传输细节，实现端到端的数据报文传输
  2. 面向用户,使其获得相对稳定的数据传输服务(差错控制、流量控制、连接控制等)
  传输层协议：ISO8072、ISO8073

## Slide 38: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
会话层（session layer）
  会话层功能
  组织和同步不同主机上各进程间的通信，并对其进行控制和管理
  会话层服务
  1. 令牌管理
  2. 分段和拼接技术
  3. 同步技术
  会话层协议：ISO/IEC8826

## Slide 39: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
表示层（presentation layer）
  表示层功能
  屏蔽不同计算机在信息表示方面的差异
  表示层服务
  1. 协商传输语法,实现抽象语法和传输语法的转换
  2. 数据压缩/解压缩、加密/解密
  表示层服务举例
  表示层协议:ISO/IEC8882、8883

## Slide 40: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
应用层（application layer）
  应用层功能
  直接面向用户,为用户提供使用网络服务的接口
  应用层协议
  FTAM（File Transfer Access and
  Management Protocol ）
  MHS（Message Handling Systems ）
  EDI（Electronic Data Interchange ）
VTP（Virtual Terminal Protocol）

## Slide 41: 2.2.2 OSI/RM各层基本功能
七层之间的关系

## Slide 42: 2.2 开放系统互联参考模型
OSI模型的缺点
  糟糕的提出时机
  糟糕的技术
  糟糕的实现
  糟糕的策略
在市场化方面 OSI 彻底失败了
  OSI的专家们在完成 OSI 标准时没有商业驱动力；
  OSI的协议实现起来过分复杂，且运行效率很低；
  OSI标准的制定周期太长，因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场；
  OSI的层次划分并也不太合理，有些功能在多个层次中重复出现。

## Slide 43: 两种国际标准
法律上的国际标准 OSI 并未得到市场的认可。
非国际标准 TCP/IP 现在获得了最广泛的应用。
  TCP/IP 常被称为事实上的国际标准。

## Slide 44: 2.3 TCP/IP参考模型
TCP/IP的发展历史
  1969年在ARPANET上起源(最初使用NCP)
  1973年引入TCP
  1981年引入IP
  1982年TCP和IP被标准化成TCP/IP协议族
  1983年正式取代NCP
TCP/IP采取4层的体系结构
  应用层
  传输层
  网际层
  网络接口层

## Slide 45: 2.3.3 TCP/IP各层功能
网络接口层
  TCP/IP标准并没有定义具体的网络接口协议
  一般各物理网络可以使用自己的数据链路层协议和物理层协议
  使用串行线路连接主机与网络，或连接网络与网络时，需运行专门的串行线路网际协议（SLIP）或点到点（PPP）协议

## Slide 46: 2.3.3 TCP/IP各层功能
网际层
  主要功能
  1. 消息寻址
  2. 把逻辑地址和名称转换成物理地址
  主要协议
1. 互联网协议IP—寻址
2. 互联网控制报文协议ICMP—传送信息、错误报告
3. Internet组管理协议IGMP —多播传输
4. 地址转换协议ARP—把逻辑地址和名称转换成物理地址
5. 反向地址转换协议RARP—把物理地址转换成逻辑地址

## Slide 47: 2.3.3 TCP/IP各层功能
传输层
提供从一个应用程序到另一个应用程序的通信，常称为端对端的通信
主要协议
  传输控制协议（TCP）—面向连接的通信
  用户数据报协议（UDP）—无连接的通信

## Slide 48: 2.3.3 TCP/IP各层功能
面向连接的服务
  是电话系统服务模式的抽象
  有建立连接、使用连接、释放连接的过程（连接可以是物理的也可以是逻辑的）
无连接的服务
  是邮政系统服务模式的抽象，无需建立和释放连接
  服务内容不一定按顺序到达，是一种不可靠的服务。常被描述为“尽最大努力交付”（best effort delivery）或“尽力而为”

## Slide 49: 2.3.3 TCP/IP各层功能
应用层
集合了OSI参考模型的会话层、表示层和应用层三层的功能
常用协议
  文件传输协议（FTP）
  远程登录协议（Telnet）
  域名服务（DNS）
  简单邮件传输协议（SMTP）
  超文本传输协议（HTTP）

## Slide 50: 2.3.4 TCP/IP与OSI的比较
应用层
传输层
网络层
表示层
会话层
数据链路层
物理层
7
6
5
4
3
2
1
OSI 的体系结构
应用层
网络接口层
网际层 IP
(各种应用层协议，
如：TELNET, FTP,
SMTP 等)
传输层(TCP 或 UDP)
TCP/IP 的体系结构
无连接分组交付服务
运输服务
(可靠或不可靠)
各种
应用服务
TCP/IP 的三个服务层次

## Slide 51: 2.3.4 TCP/IP与OSI的比较
应用层(application layer)
传输层(transport layer)
网络层(network layer)
数据链路层(data link layer)
物理层(physical layer)
数据链路层
5 应用层
4 传输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
五层协议的体系结构

## Slide 52: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用进程数据先传送到应用层
加上应用层首部，成为应用层 PDU

## Slide 53: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层 PDU 再传送到运输层
加上传输层首部，成为传输层报文

## Slide 54: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
传输层报文再传送到网络层
加上网络层首部，成为 IP 数据报（或分组）

## Slide 55: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
IP 数据报再传送到数据链路层
加上链路层首部和尾部，成为数据链路层帧

## Slide 56: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层帧再传送到物理层
最下面的物理层把比特流传送到物理媒体

## Slide 57: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
物理传输媒体
计算机 1
AP2
AP1
电信号（或光信号）在物理媒体中传播
从发送端物理层传送到接收端物理层
计算机 2

## Slide 58: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
物理层接收到比特流，上交给数据链路层

## Slide 59: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部
取出数据部分，上交给网络层

## Slide 60: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
网络层剥去首部，取出数据部分
上交给传输层

## Slide 61: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
传输层剥去首部，取出数据部分
上交给应用层

## Slide 62: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层剥去首部，取出应用程序数据
上交给应用进程

## Slide 63: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 64: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应 用 程 序 数 据
应用层首部
H5
10100110100101 比 特 流 110101110101
注意观察加入或剥去首部（尾部）的层次
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H4
传输层首部
H3
网络层首部
H2
链路层
首部
T2
链路层
尾部

## Slide 65: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
10100110100101 比 特 流 110101110101
计算机 2 的物理层收到比特流后
交给数据链路层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 66: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
数据链路层剥去帧首部和帧尾部后
把帧的数据部分交给网络层
H2
T2
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据

## Slide 67: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
H3
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
网络层剥去分组首部后
把分组的数据部分交给传输层

## Slide 68: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
H5
应 用 程 序 数 据
H4
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
传输层剥去报文首部后
把报文的数据部分交给应用层

## Slide 69: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
应 用 程 序 数 据
H5
应 用 程 序 数 据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
应用层剥去应用层 PDU 首部后
把应用程序数据交给应用进程

## Slide 70: 计算机 1 向计算机 2 发送数据
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
计算机 1
AP2
AP1
计算机 2
我收到了 AP1 发来的
应用程序数据！

## Slide 71: 2.3.4 TCP/IP与OSI的比较
OSI参考模型与TCP/IP参考模型的比较
  相同点
  1. 均以协议栈的概念为基础,协议之间彼此独立
  2. 模型中各个层的功能基本相似
  不同点
  1. OSI模型区分了服务,接口和协议的概念;
  TCP/IP模型没有明确的区分
  2. OSI模型有7层; TCP/IP模型则仅有4层
  3. OSI区分了物理层与数据链路层；TCP/IP甚至没有分别提及这两层

## Slide 72: 2.3.4 TCP/IP与OSI的比较
4. OSI模型出现在协议发明之前,因此模型与协议
间存在不符合要求的服务规范。但是由于它不偏
向任何一种协议,通用性更好;
  TCP/IP模型则相反,先出现协议,模型与协议匹
  配良好但不适用于其他协议栈
  5. OSI模型在网络层支持无连接和面向连接的通
  信,但在传输层仅有面向连接的通信;
  TCP/IP模型在网络层仅有无连接的通信,而在
  传输层支持两种模式的通信